IVT GSM

Multi-language user and installation manual
English/Swedish/Norwegian(Danish)

English	………………………………………………………………………………………………...………………………………………2

Swedish………………………………………………………………………………………………….………………………………….15

Norwegian…………………………………………………………………………………………………………………………………28

IVT GSM Heat pump controller

User and installation manual

Table of contents							Page

1	Summary	3

2	Preparation	4

3	Initialisation	4

3.1	Preparing the SIM card	4

3.2	Inserting the SIM card	5

3.3	Initialisation	6

3.4	Signal strength	6

3.5	Error indication	6

4	SMS Commands	7

4.1	How to control the IVT GSM by SMS	7

4.2 	Sending SMS messages	8

4.3	Control and configuration commands	8

5	Useful information	12

6	 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)	13

7	Technical information	13

8	Warranty	14

# 1	Summary

♦	GSM Module GS-64 from Sony Ericsson

♦	12V / 1A power supply.

♦	1 relay, potential free (Max 1A, 50V)

♦	2 inputs for temperature sensor

♦	1 input for alarm

♦	Connection to the IR adapter (4 wires)

♦	1 red/green LED to indicate signal strength and errors (at the top of the box).

# 2	Preparation

This must be done before IVT GSM is ready for use:

Note: 	Do not connect the power supply before all other connections have been made.

2.1	Connect/screw the antenna to the top (see fig. 1 and 2).

2.2	Connect the temperature sensors. These must be connected between T1 and GND and/or T2 and GND. The short sensor must be placed outside the box to avoid false readings (see circuit diagram, fig. 4). The long sensor is the outdoor sensor. Place the sensor where you want the temperature to be monitored.

2.3	Connect 4 wires to the IR-adapter (see circuit diagram, fig 4).

2.4	Connect the optional alarm (see circuit diagram, fig 4).

# 3	Initialisation

## 3.1	Preparing the SIM card

IVT GSM needs a SIM card to operate. Any SIM card from a GSM provider can be used.   However, the PIN code must be deactivated. This can be done with an ordinary GSM phone. Put the SIM card into the GSM phone, and use the phone’s manual instructions for how to deactivate the PIN code.

## 3.2	Inserting the SIM card

Make sure that the IVT GSM is turned off before inserting the SIM card.

Insert the SIM card as shown in figure 3.

Open        Close

## 3.3	Initialisation

-	When all connections have been made as shown in figure 4, and the SIM card has been inserted, the power supply can be connected (see fig. 5).

-	LED will flash orange 3 times after the power supply has been connected.

-	The LED will then turn green if there is sufficient signal strength.

-	IVT GSM is now ready to be used.

## 3.4	Signal strength

The signal LED indicates the GSM network coverage strength in 3 different ways:

1	Green		Good signal

2	Red		Average signal

3	Off		Low or no signal

In cases 2 or 3, the product should be moved for better signal strength, or an external antenna should be used.

## 3.5	Error indication

-	Signal LED is off:

  - Is the power supply connected (see fig. 5)?

  - Is the GSM network coverage good?

  - Is the antenna connected correctly?

- Signal LED flashes green:

This indicates an error with the SIM card.

  - Is the SIM card inserted correctly?

  - Has the PIN code been deactivated (see chapter 3.1)?

  - Is the SIM card subscription valid?

- Signal LED flashes red:

This indicates an error with the self-testing mechanism.

  - Try to restart the IVT GSM by unplugging the power supply.

  - If it is still flashing red, contact your supplier.

- Can’t control the IVT GSM by SMS:

  - Is the GSM network coverage good?

  - Is there a problem with the GSM network provider?

# 4	SMS Commands

## 4.1	How to control the IVT GSM by SMS

An ordinary SMS message sent from a GSM mobile phone is used to configure and control the IVT GSM.

1234 is used as the access code in these examples. 1234 is also the IVT GSM’s factory setting access code.

” (quotes) shall not be written in the SMS.

## 4.2 	Sending SMS messages

The following must be included in the SMS message:

*	Access code – this should always be the first four digits of the SMS message.

*	Several commands can be combined in the same SMS message, e.g. 1234 N48054555# A1 S

*	Spaces between the commands are not necessary, but can be used.

Send the SMS to the IVT GSM (i.e. to the number of the SIM card inserted in the IVT GSM).

The LED will flash orange every time the IVT GSM receives or sends SMS messages.

## 4.3	Control and configuration commands

W	Heat pump control. Choose between 10˚C and normal mode

R  	Relay/output (turn relay on/off)

T  	Timer control built-in relay, hours

M	Timer control built-in relay, minutes

S  	Status (SMS is returned to the number requesting the status message)

C 	Change the access code

A	Turn off and on the alarm input

L  	Temperature limits for surveillance

J 	Temperature surveillance

N 	Alarm number

P	Alarm text

W  	Heat pump control. Choose between 10˚C and normal mode:

W followed by 1 for normal mode or 0 for 10°C mode.

Example:	1234 W0	(Set the heat pump for 10°C mode.)

Example:	1234 W1	(Set the heat pump for normal mode.)

R  	Relay/output 1A 50V on/off:

R followed by 1 for on or 0 for off.   The relay is potential free, normally open

Example:	1234 R1 	(Turn the relay on.)

Example:	1234 R0” 	(Turn the relay off.)

T 	Timer control relay output, hours:

The relay output can be turned on for a period of time ranging from 1 to 99 hours.

T followed by the number of hours will start the timer.

There must always be two digits in the number of hours, i.e.  01 = 1 hour, 05 = 5 hours, etc.

Example:	1234 T01  	(Turns the relay on for 1 hour.)

Example:	1234 T11  	(Turns the relay on for 11 hours.)

M 	Timer control relay output, minutes:

Relay can be turned on for a period of time ranging from 1 to 99 minutes.

M  followed by the number of minutes will start the timer.

There must always be two digits in the number of minutes, i.e.  01 = 1 min, 05 = 5 min, etc.

Example:	1234 M05  	(Turns the relay on for 5 minutes.)

Example:	1234 M12  	(Turns the relay on for 12 minutes.)

S  	Getting a return status message by SMS:

By writing S in the SMS message, a status message will be generated and sent back to the GSM phone.

Example:	1234 S

C 	Changing the access code:

The preset code (1234) can be changed by entering the letter C before a new sequence of numbers.

Example:	1234 C9898 	(Changes the code to 9898.)

If the new code is forgotten, it can be reset to 1234 by short-circuiting 2 pins, as shown below.

A 	Alarm on/off:

The alarm input is activated/deactivated as follows:

Example:	1234 A0	= Alarm OFF

Example:	1234 A1	= Alarm ON

P  	Alarm text:

You can change the text of the SMS message that will be sent in case of an alarm (max 25 characters). The default setting is ‘Alarm!’.  The new command must end with #.

Example:	1234 Palarm living room#

L  	Temperature limits for surveillance:

The IVT GSM can monitor the temperature and send an alarm SMS message if a temperature limit is exceeded. A lower and upper limit can be monitored. Max limits are minus 29°C and plus 49°C.

Note: 	The temperature sensor must be connected to the actual input.

Remember to use the ‘N’ command first.

Use the ‘J’ command to activate the surveillance.

When the limit is exceeded the IVT GSM will immediately send an SMS and deactivate the monitoring. You can reactivate the monitoring once the temperature is within limits again by using the ‘J’ command.

L1+xx+xx 	= Limit low and high for T1

L2+xx+xx	= Limit low and high for T2

Temperatures are written in 3 digits with the + or - sign first, e.g. +05

Example: 1234 L1+10+20 (Sets +10C as lower limit and +20C the upper limit.)

Example: 1234 L1+08+12 (Sets +08C as lower limit and +12C as upper limit.)

If only one limit is to be monitored, the other limit must be set high or low enough for it not to be exceeded.

J	Temperature surveillance for limits set by  ‘L’ command.

Example: 1234J10 	Deactivates temperature surveillance T1

Example: 1234J11	Activates temperature surveillance T1

Example: 1234J20 	Deactivates temperature surveillance T2

Example:  1234J21	Activates temperature surveillance T2

An alarm SMS will be sent to the number programmed by the ‘N’ command.

NB!  	When the limits are exceeded the surveillance will be deactivated. It must be activated again, as shown in the example above, when the temperature is normal again.

N 	Number.

The IVT GSM will send alarm SMS messages to the number programmed by using the ‘N’ command. The number must always end with #.

Example: 1234 N12345678#  	(Programmes the number 12345678 to receive the alarm SMS.)

When the number has been programmed, perform a test to see if it is working correctly by asking for a status message from the IVT GSM.

Note: 	Use the relevant country code if the recipient of the alarm messages is abroad.

Example: 1234N+4612345678#

Alarm SMS messages only will be sent to this number. This includes temperature alarms, and activation of the alarm input.

# 5	Useful information

General:

- The number 1 is always ON and 0 is always OFF.

- Both capital and lower case letters can be used in the commands (e.g. S = s).

- Always put the 4 digit personal access code at the beginning of the SMS.

- You can use spaces between commands, but not inside a command.

- Temperatures will only be measured if sensors are connected to T1 or T2.

-	If temperature sensors are not connected, an X will appear in the status SMS. Command L (limits) will have no function if the temperature sensors are not connected.

-	Several commands can be combined in the same SMS.

- The temperature will vary depending on where the sensor is placed. It can vary by 2-3°C according to whether the sensor is placed low or high up in the room. The accuracy is approximately +/- 2°C.

- Always wait about 1 minute or more between each SMS sent to the IVT GSM.

To make sure the IVT GSM is working satisfactorily, the coverage of the GSM network is crucial. The SMS message will not be transmitted if the coverage is bad. The SMS message will not reach its destination if there is an error with the GSM net operator’s network.  If the GSM network is very busy, several minutes, several hours can pass before the message reaches its destination.

NB!

If the SIM card is based on a prepay GSM phone service, always make sure the card is active. This will ensure that the IVT GSM can generate SMS messages. Check the balance of the SIM card by consulting the SIM card instructions.

# 6	 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

The WEEE symbol indicates that this product must be handled as special waste. You will contribute to respecting the environment by handling this product correctly. Contact your local waste service operator for more information about recycling this product

# 7	Technical information

Model:				IVT GSM

Operating voltage:		12.0 Volt

Relay output:			Max: 50V-1A  NO type.

Current consumption:		Standby:				   40mA

When receiving/sending SMS:	 250mA

Relay active:			 	+30mA

Operating temperature:	-20oC to +50oC

Dimensions (WxHxL):	111 x 26 x 55 mm

Weight:			120 g

# 8	Warranty

The producer declares this product to be free of manufacturing defects. The product shall be used under its normal operating conditions. Any warranty claims must be made as soon as possible after the defect is discovered and be accompanied by the original invoice.

During the warranty period, the manufacturer reserves the right to repair or replace the product, whichever is most convenient.

Issues not covered by warranty:

- Damage caused by improper use.

- Transport damage due to improper packaging.

- Service or modification done by others than Sikom AS.

- Use of unoriginal parts.

- Damage caused by nature, i.e. lightning, errors in the GSM network, water, fire, etc.

- If the serial number is changed, removed or is unreadable.

IVT GSM Värmepumpstyrning

Bruks- och monteringsanvisning

TEMA							SIDE

1	Översikt IVT GSM	16

2	Före använding	17

3	Uppstart	17

3.1	Förberedelse av SIM-kort:	17

3.2	Insättning av SIM-kort	18

3.3	Start	19

3.4	Signalstyrka	19

3.5	Felindikeringar	19

4	Kommandon / SMS-meddelanden	20

4.1	Fjärrstyrning med SMS	20

4.2 	Att sända sms	20

4.3	Styr och konfigureringskommandoN:	21

5	Förutsättningar och viktig information.	24

6	Elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	25

7	Teknisk information	26

8	Garanti	26

# 1	Översikt IVT GSM

F

Framsida				Baksida

♦	GSM Modul GS-64 från Sony Ericsson.

♦	12V / 1A strömförsörjning.

♦	1 relä utgång, potentialfri (max. 1A 50V)

♦	2 ingångar for temperaturgivare.

♦	1 ingång för alarm.

♦	Anslutning till IVT IR enhet, 4 st. ledare.

♦	1 röd/grön LED för indikering av signalnivå och fel.

(på topp ytan av enheten).

# 2	Före använding

Följande måste göras innan användning:

OBS: 	Anslut EJ driftspänningen innan alla andra anslutningar är gjorda.

2.1	Skruva fast antennen på toppen, vid signalindikatorn (Se fig. 1 och 2)

2.2	Anslut temperaturgivare, ansluts mellan T1 och GND och/eller T2 och GND. Sensor placeras där du vill avläsa temperatur. Givaren skall placeras utanför enheten för att undgå felaktig temperaturvisning p.g.a. enhetens egenuppvärmning. Den långa kabeln är den s.k. utomhus givare. (Se kopplingsschema, fig. 4)

2.3	Anslut IVT IR enhet (se kopplingsschema, fig. 4)

2.4	Anslut ev. larm (se kopplingsschema, fig. 4)

# 3	Uppstart

## 3.1	Förberedelse av SIM-kort:

”IVT GSM” måste förses med ett s.k. GSM SIM-kort för att fungera. Välj en operatör med bra täckning i det område där enheten skall placeras. Ett bra alternativ är oftast ett s.k. kontantkort (”refill”). Detta ger kommunikation till låg kostnad.

SIM-kortets PIN-kod skall vara AV aktiverad.  Om du har PIN-kod på det kort som skall användas måste denna tas bort. Detta gör du genom att sätta kortet i din telefon och följa bruksanvisning för denna telefon.

## 3.2	Insättning av SIM-kort

GSM IVT skall alltid vara avstängd (utan spänning) när SIM-kortet sätts in eller tas ut.

SIM-kortet sätts in i IVT GSM enligt  fig. 3.

Öppna	      Stäng

## 3.3	Start

-	När alla önskade anslutningar är gjorda enligt fig. 4 och SIM-kortet är isatt, kan du ansluta strömförsörjningen (se fig. 5).

-	LED blinkar orange 3 gånger och slocknar därefter (blir svart).

-	LED tänder sedan med grönt ljus, om GSM signalnivå är tillräckligt bra.

-	IVT GSM är klar för bruk.

## 3.4	Signalstyrka

Signaldioden visar signalstyrka, ”GSM-signal” på tre sätt:

1	Grönt		God signal

2	Röd		Medel god signal

3	AV		Dålig eller ingen signal

Vid tillfälle 2 och 3 bör antennen flyttas för att försöka uppnå bättre täckning eller så bör man komplettera med en utomhusantenn.

## 3.5	Felindikeringar

-	Ingen diod lyser:

  - Är strömförsörjningen ansluten?

  - Finns det GSM täckning? Kontrollera med en annan telefon.

  - Är antennen korrekt ansluten?

- Signaldioden blinkar snabbt grönt:

Detta indikerar ett fel på SIM-kortet.

  - SIM-kort, är det korrekt insatt?

  - Är PIN-koden AV?

  - Är SIM-kortet aktivt? Kontrollera det i en annan telefon?

- Signaldioden blinkar snabbt rött:

Detta indikerar ett fel med självtesten.

  - Prova att göra en omstart genom att koppla bort strömförsörjningen en kort stund.

  - Vid fortsatt fel, kontakta din leverantör.

- Får inte kontakt via SMS:

  - Finns det GSM täckning?

  - Strömavbrott i området kan göra att din närmsta GSM mast är ur funktion.

# 4	Kommandon / SMS-meddelanden

## 4.1	Fjärrstyrning med SMS

Du använder ett standard SMS meddelande för att konfigurera och styra GSM IVT.

”1234” används som behörighetskod i följande exempel.

Enheten levereras med 1234 som behörighetskod.  Se 4.3 under C för att ändra kod. ” ” i exemplen skall INTE skrivas i meddelandena.

## 4.2 	Att sända sms

Följande skall ALLTID vara med i dina SMS meddelanden.:

*	Behörighetskod. Alltid de 4 första tecken i meddelandet.

*	Flera kommandon kan skickas i samma meddelande.

Ex..: ”1234 N48054555# A1 S”

*	Mellanrum (space) mellan kommandon är inte nödvändigt men kan användas.

*	Sänd meddelandet till det nummer som SIM-kortet i IVT GSM har.

LED blinkar orange när SMS sänds eller tas emot.

## 4.3	Styr och konfigureringskommandoN:

W	Styr värmepump mellan 10C och normalinställning.

R  	Relä/utgångs styrning (slå relä utgång av / på)

T  	Tids styrning på relä 1 i timmar

M	Tids styrning på relä 1 i minuter

S  	Begär statusmeddelande

C 	Ändra behörighetskod

A	Slå AV och PÅ alarm ingång

L  	Temperaturgränser för temperaturövervakning

J 	Temperaturövervakning PÅ eller AV

N 	Alarmnummer

P	Alarmtext

W  	Styrning av värmepump mellan 10°C och normalinställning.

W följt av 1 får normalinställning, PÅ, eller 0 för + 10°C, AV.

Ex: ”1234 W0”	Värmepump sätts i 10°C modus

Ex: ”1234 W1”	Värmepump sätts i normal modus

R  	Relä styrning av/på:

R efterföljs av 1 för på eller 0 för av.   Reläet är ett potential fritt, NO (Normal Open).

Ex:	”1234 R1”  slår på

Ex:	”1234 R0” slår av

T 	Tidsstyrning av relä 1 i hela timmar

Reläet kan slås  på från 1 till 99 timmar.

T  efterföljt av antalet timmar,  startar tidsstyrning.

Tiden skall alltid anges med två siffror.:  01 = 1 timma, 05 = 5 timmar osv.

ex:	”1234 T01”  slår på reläet i 1 timme

M 	Tidsstyrning av relä 1  i minuter

Reläet kan slås  på från 1 till 99 minuter.

M  efterföljt av antal minuter,  startar tidsstyrning.

Tiden skall alltid anges med två siffror.:  05 = 5 minuter, 12 = 12 minuter osv.

Ex:	”1234 M63”  slår på relä i 63 minuter

S  	Begär statusmeddelande

Genom att skriva S i meddelandet, begär du ett statussvar från enheten. Svaret skickas till den telefon som ställde frågan:

Ex:	”1234 S”

C 	Ändra behörighetskod

Enheten levereras med koden (1234), den kan ändras till en egen kod.

Ex:	”1234 C9898”    ändrar koden till 9898.    Notera den nya koden.

Glömmer du den nya koden, kan du återgå till ”1234” genom att ”kortsluta 2 pinnar”, se nedan.

A 	Alarmingång av/på

Alarmingången aktiveras / deaktiveras med:

Ex.:	”1234 A0”	= Alarm AV

”1234 A1”	= Alarm PÅ

P  	Text på alarmmeddelanden

Lägger in egen text på alarmmeddelanden. Max 25 tecken.

Default: ”Alarm!”  Kommandot skall avslutas med # (fyrkant)

Ex.:	”1234 Pinbrott#  (lägger in texten ”inbrott”)

N 	Nummer – som alarmmeddelanden skall skickas till

Mobilnummer som alarm övervaknings SMS skall skickas till. (Temperatur och Alarm)

Nummer skall avslutas med # (fyrkant).

Ex.:	”1234 N0701234567#”  du har lagt in nummer 0701234567 som mottagare av larm.

Kontrollera att rätt nummer är inlagt genom att ställa en statusfråga ”S”. I svaret anges vilket nummer som ligger inlagt som larm mottagare. Vill du ha larmen till en ”utländsk” telefon måste du komma ihåg att lägga in landsnumret för den telefonen. T.ex. 47 för Norge och 45 för Danmark. OBS! Statussvar sänds alltid till frågande telefon. Larm sänds till det nummer du lägger in med N kommandot.

L  	Gränser för temperaturövervakning

IVT GSM kan övervaka temperatur och skicka SMS när temperaturen passerar valda gränser. Man kan sätta en hög och en låg temperaturnivå som gräns. Min -29C och max +49C.

OBS: 	Temperaturgivare måste vara anslutna till aktuell ingång.

Nummer som larmet skall skickas till måste vara inlagt, se kommando ”N”.

Använd ”J” kommandot för att aktivera övervakningen efter att du lagt in dina gränser.

När en av gränserna passeras skickas ett larm om låg eller hög temperatur, därefter slås övervakningsfunktionen automatiskt av. Vill du starta övervakningen igen så måste du aktivera denna funktion med ett ”J” kommando.

L1+xx+xx 	= Gräns låg och hög för T1

L2+xx+xx	= Gräns låg och hög för T2

Temperatur skrivs med 2 siffror. Ange minus – eller plus + först.  Ex: ”+05” ”+22” ”+09” ”-05”

Ex: ”1234 L1+10+20”	Lägger in +10 och +20 som nedre och övre gräns för tempgivare 1.

Eks: ”1234 L2+08+12”	Lägger in +08 och +12 som nedre och övre gräns för tempgivare 2.

Önskar du bara larm från en gräns t.ex. låg +05 så får du lägga in den höga gränsen med ett så högt värde så att den aldrig uppnås t.ex. +49.

J	Aktivera temperaturövervakning för de gränser som valts med hjälp av ”L”

Ex.: ”1234J10”		=	Deaktiverar temperaturövervakning på T1

Ex.: ”1234J11” 		=	Aktiverar temperaturövervakning på T1

Ex.: ”1234J20” 		=	Deaktiverar temperaturövervakning på T2

Ex.:  ”1234J21”		=	Aktiverar temperaturövervakning på T2

När temperaturövervakningen är aktiv sänds ett larm om hög eller låg temperatur om gränserna enligt L passeras. Larmet sänds till det nummer som är inlagt med hjälp av N kommando.

OBS!  	När larmet har skickats en gång så deaktiveras övervakningsfunktionen automatiskt. Vill du ha fortsatt övervakning så måste den aktiveras på nytt med ett J kommando.

OBS!	Kom ihåg att lägga in mottagarnummer med hjälp av N kommando.

# Förutsättningar och viktig information.

- 1 betyder alltid PÅ och 0 (noll) betyder alltid AV.

- Du kan använda både stora och små bokstäver i dina SMS kommandon. ”S” eller ”s” har samma betydelse.

- SMS kommando måste alltid börja med det 4 siffriga behörighetskommandot.

- Du kan använda mellanrum mellan olika kommandon i ett SMS  men du kan inte använda mellanrum i det enskilda kommandot.

”1234 R1 S” är OK. ”1234 R  1 S” är fel och kommer inte att förstås av enheten.

- Temperaturmätning kräver att temperaturgivarna är korrekt anslutna. Givarna mäter temperatur mellan (minus) -29 °C och (plus) +49 °C.

-	Om temperaturgivare inte är anslutna anges temperaturen i ett statusmeddelande som ”X” (okänd).

-	Kommando ”L” (limits) har ingen funktion om inte temperaturgivaren är ansluten till T1 eller T2.

-	I alla SMS meddelanden som sänds kan man skriva flera kommandon.

Ex: ”1234  T30 N0701234567# S”

Detta meddelande slår på reläet i 30 timmar, lägger in 0701234567 som mottagarnummer för larm och begär ett statusmeddelande från enheten. (Status skickas alltid till telefonen som begärde status).

- Avläst temperatur är beroende av temperaturgivarens placering. Ofta varierar temperaturen 2-3 grader beroende på om den placeras högt eller lågt i rummet. Noggrannheten på givaren är normalt +/- 1 till 2 grader.

- Vänta alltid 1 minut mellan de SMS meddelanden som sänds till enheten.

För att IVT GSM skall fungera tillfredställande, krävs god täckning för det aktuella GSM nätet. Kontakt kan inte uppnås om täckningen är för dålig. Så snart meddelandet sänds är det under kontroll av den aktuella nätoperatören. SMS meddelanden kan inte nå fram om det är fel på GSM nätet eller vid liknande tillfällen som nätoperatören är ansvarig för. Vid hög belastning på GSM nätet, kan det ta flera minuter (i extrema fall timmar) innan SMS-meddelandet når mottagaren. Detta är ett förhållande som leverantören av IVT GSM inte råder över. Datum och klockslag när meddelandet är sänt står emellertid på mottaget meddelande.

GSM operatörerna står fritt att lägga ned tjänster eller ändra tjänster i sina nät. Detta är förhållanden som leverantören av IVT GSM inte har ansvar för. Eventuella förändringar brukar dock annonseras i god tid (2 år eller mer) innan de verkställs.

Vid värmestyrning är det en förutsättning att den styrda värmekällan har tillräcklig kapacitet i förhållande till det utrymma den skall värma.

Vid användning av kontantkort (refill) måste dessa laddas upp med pengar. Information om hur detta går till följer med när du köper kontantkort. (Spara denna information).

OBS! Enheten larmar inte själv om saldot är 0 (noll). Information om hur saldot avläses följer med kortet.  Om saldot är 0 (noll) kan du fortsatt styra enheten men du får inga larm eller statussvar från den.

# 6	Elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

WEEE symbolen visar att denna produkt inte skall behandlas som hushållsavfall. Vid en framtida skrotning skall den lämnas som elektronik avfall för återvinning.

# 7	Teknisk information

Modell:			IVT GSM

Driftspänning:		12,0 Volt

Relä:			50V-1A

Strömförbrukning:	Standby			:   40mA

Vid mottagning/sändning	: 250mA

När reläet är slutet		:  +30mA

Drifttemperatur:		-20 - +50 oC

Storlek (bxhxl):		111 x 26 x 55 mm

Vikt:			120 gram

# 8	Garanti

Denna produkt levereras med 2 års fabriksgaranti. Garanti betyder att producenten är ansvarig för att produkten är fri från material- och eller produktions- fel som begränsar eller omöjliggör funktion som är beskriven för produkten. Garantin gäller förutsatt att inköpet kan styrkas med faktura/kvitto som tydligt anger försäljningsställe, produkt och inköps datum.

Garantin gäller inte för fel som beror på t.ex. felaktigt användande, felaktigt montage, yttre omständigheter som åsköverspänningar, fel på nätspänningen, fel i GSM nät, vattenskador, brand  m.m.. Garantin förutsätter att produkten återlevereras tillsammans med inköpshandlingar. Produkten repareras eller ersätts med likvärdig utbytesenhet.

Kostnader för ev. ned montage, resekostnader, stillestånd och andra följdskador omfattas inte av garantin.

Vad omfattas inte av garantin? Bl.a. följande felorsaker:

  - Skador orsakade av bruk utanför de driftparametrar som angivits i bruksanvisningen.

  - Skador orsakade av transportskador.

  - Service och modifikationer som har utförts av någon som inte godkänts av leverantören.

  - Skador som uppstått p.g.a. att man använt delar och tilläggsutrustning som inte godkänts av leverantören.

  - Skador p.g.a. av externa faktorer som t.ex. överspänningar, fel i elnätet, fel i GSM nät, vatten-, fukt-, brand- och rök- skador.

  - Garantin förutsätter även att produktens serienummer är intakt och läsbart.

Undvik att använda produkten på ett sätt som kan innebära skada eller fara vid felaktigt användande, felaktig funktion eller utebliven funktion.

Vad omfattas av garantin? Se eget avtal med IVT.

IVT GSM Varmepumpestyring

Bruks- og monteringsanvisning

TEMA							   SIDE

1	Oversikt IVT GSM	29

2	Klargjøring	30

3	Oppstart	30

3.1	Forberedelse av SIM-kort:	30

3.2	Innsetting av SIM-kort	31

3.3	Igangsetting	32

3.4	Signalstyrke	32

3.5	Feilindikeringer	32

4	Kommandoer / SMS-meldinger	33

4.1	Prosedyre for fjernstyring med SMS-melding	33

4.2 	Sending av SMS melding	34

4.3	Styrings/konfigurasjonskommandoer:	34

5	Forutsetninger og nyttig informasjon	38

6	Elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	39

7	Teknisk informasjon	40

8	Garanti	40

# 1	Oversikt IVT GSM

♦	GSM Modul GS-64 fra Sony Ericsson

♦	12V / 1A strømforsyning.

♦	1 relé, potensialfritt (Maks.1A, 50V)

♦	2 innganger for temperaturfølere

♦	1 inngang for alarm

♦	Tilkobling til IR adapter (4 ledninger).

♦	1 rød/grønn LED for indikasjon av signalstyrke og feilmeldinger

(på toppen av boksen).

# 2	Klargjøring

Følgende må gjøres før ”IVT” er klar til bruk:

OBS: 	Ikke koble driftsspenning til IVT GSM før alle de andre koblinger er gjort.

2.1	Skru fast antenne på toppen, ved signalindikator (Se fig. 1 og 2)

2.2	Koble til temperaturfølere, kobles mellom T1 og GND og/eller T2 og GND. Sensor legges ut dit hvor man ønsker å avlese temperaturen hvis ønskelig. Denne må føres ut av boksen for å unngå egenoppvarming (se koblingsskjema, fig. 4) Lang kabel er utesensor.

2.3	Koble IVT GSM til IR-adapter (se koblingsskjema, fig 4)

2.4	Koble til alarm (se koblingsskjema, fig 4)

# 3	Oppstart

## 3.1	Forberedelse av SIM-kort:

”IVT GSM” må ha et GSM SIM-kort for å fungere. SIM-kort fra alle teleleverandører kan benyttes. SIM-kortets PIN-kode må deaktiveres før kortet settes inn i produktet. Dette gjøres ved å sette SIM-kortet inn i en mobiltelefon og deaktivere PIN-koden. Dette står forklart i bruksanvisningen for mobiltelefonen.

## 3.2	Innsetting av SIM-kort

IVT GSM skal alltid være avslått /frakoblet når SIM-kortet settes inn, eller det gjøres noe med SIM-kortet eller andre tilkoblinger.

SIM-kortet føres inn i IVT GSM som vist på fig. 3.

Åpne	      Lukke

## 3.3	Igangsetting

-	Når alle tilkoblingene er gjort i henhold til figur 4 og SIM-kort satt i, kan strømforsyningen tilkobles (se fig. 5)

-	LED blinker oransj 3 ganger og slukker deretter.

-	LED lyser så grønt, hvis tilstrekkelig signalstyrke.

-	IVT GSM er nå klar til bruk.

## 3.4	Signalstyrke

Signallampen viser signalstyrken, GSM-signalet, på tre måter:

1	Grønt		Godt signal

2	Rødt		Middels godt signal

3	AV		Dårlig eller intet signal

Ved tilfelle 2 eller 3, bør produktet flyttes for bedre dekning, eller man kan sette opp en utendørsantenne.

## 3.5	Feilindikeringer

-	Ingen lamper lyser:

  - Er strømforsyningen riktig tilkoblet?

  - Dekningsforhold for GSM nett.

  - Er antennen festet korrekt?

- Signallampen blinker hurtig grønt:

Grønne blink etter oppstart indikerer feil med SIM-kort.

  - SIM-kort satt inn?

  - Er PIN-koden deaktivert? Se punkt 3.1.

  - Har SIM-kortet et gyldig abonnement?

- Signallampen blinker hurtig rødt:

Røde blink etter oppstart indikerer feil med selvtest.

  - Prøv å restarte IVT GSM ved å koble fra strømforsyningen et kort øyeblikk.

  - Ved fortsatt røde blink, kontakt leverandør

- Får ikke kontakt ved SMS:

  - Er GSM-dekningen god?

  - Strømbrudd i området kan gjøre at GSM senderen er utkoblet.

# 4	Kommandoer / SMS-meldinger

## 4.1	Prosedyre for fjernstyring med SMS-melding

En vanlig tekstmelding skrives på hvilken som helst mobiltelefon, og benyttes til å konfigurere og styre IVT GSM.

”1234” vil bli benyttet som personlig kode i eksemplene.

Enheten er innstilt fra fabrikk med 1234 som personlig kode.  Se for øvrig kapittel 4.3 under C.

” (gåseøyne) skal ikke skrives i meldingen.

## 4.2 	Sending av SMS melding

Følgende må alltid være med i en tekstmelding:

*	Personlig kode. Alltid de 4 første tegn i meldingen.

*	Flere kommandoer kan kombineres i samme tekstmelding.

Eks: ”1234 N48054555# A1 S”

*	Mellomrom (space) mellom kommandoene er ikke nødvendig, men kan benyttes.

*	Send melding til IVT GSM (det nummeret som SIM-kortet i IVT GSM har)

LED blinker oransj hver gang en SMS sendes eller mottas.

## 4.3	Styrings/konfigurasjonskommandoer:

W	Styring av varmepumpe mellom 10˚C og normalmodus.

R  	Relé/utgangs styring (slå relé utgang av / på)

T  	Timer-styring på potensialfritt relé i timer

M	Minutt-styring på potensialfritt relé i minutter

S  	Statusmelding returneres

C 	Endre fabrikkinnstilt kode til ny personlig kode

A	Slå av og på alarminngang

L  	Temperaturgrenser for overvåking

J 	Temperaturovervåkning

N 	Alarmnummer

P	Alarmtekst

W  	Styring av varmepumpe mellom 10˚C og normalmodus

W etterfølges av 1 for på eller 0 for 10°C modus.

Eks:	”1234 W0”	Varmepumpe settes i 10°C modus

Eks:	”1234 W1”	Varmepumpe settes i normal modus

R  	Potensialfritt relé styring av/på:

R etterfølges av 1 for på eller 0 for av.   Relé er potensialfritt, NO type

Eks:	”1234 R1” for å slå på relé/utgang.

Eks:	”1234 R0” for å slå av relé/utgang.

T 	Timerstyring på relé 1 i timer

Relé kan slås på fra 1 til 99 timer.

T  etterfulgt av antall timer, vil starte timer styring.

Det er alltid to siffer i antall timer:  01 = 1 time, 05 = 5 timer osv.

Eks:	”1234 T01”  slår på relé i 1 time

”1234 T11”  slår på relé i 11 timer

M 	Minuttstyring på relé 1  i minutter

Relé kan slås  på fra 1 til 99 minutter. Oppløsning 1 minutt.

M  etterfulgt av antall minutter,  vil starte minuttstyring.

Det er alltid to siffer i antall minutter:  05 = 5 minutter, 12 = 12 minutter osv.

Eks:	”1234 M05”  slår på reléet i 5 minutter

”1234 M12”  slår på releet i 12 minutter

S  	Statusmelding returneres

Ved å skrive S i meldingen, vil en få statusmelding tilbake til det mobilnummeret som sender meldingen. Denne skrives på følgende måte:

Eks:	”1234 S”

C 	Endre fabrikkode til ny personlig kode

Den fabrikkinnstilte koden (1234) kan endres til en annen personlig tallkode.

Eks:	”1234 C9898”    skifter kode til 9898.    Husk den nye koden.

Glemmer du den nye koden, kan den resettes tilbake til ”1234” ved å kortslutte 2 pinner, som vist på bildet nedenfor.

A 	Alarminngang av/på

Alarminngangen aktiveres / deaktiveres med:

Eks:	”1234 A0”	= Alarm AV

”1234 A1”	= Alarm PÅ

P  	Tekst på alarmmeldinger

Legge inn tekst på meldinger som blir sendt ved alarm. Maksimum 25 tegn.

Default: ”Alarm!”  Kommandoen må alltid avsluttes med # (firkanttast)

Eks:	”1234 Palarm stue#

L  	Grenser for Temperaturovervåkning

IVT GSM kan overvåke temperaturen og sende SMS melding når grensene brytes. En øvre og en nedre temperaturgrense kan overvåkes. Maks grenser for målingene er fra minus 29°C til pluss 49°C.

OBS: 	Temperatursensor må være tilkoblet inngangen(e)

Nummer som melding skal sendes til må være lagt inn vha kommando ”N”.

Benytt ”J” kommando for å aktivere overvåkning etter at grenser er lagt inn.

Straks en av grensene brytes, vil IVT GSM sende melding, og deaktivere overvåkningen.  Ønskes ytterligere overvåkning, må denne funksjonen aktiveres igjen med kommando ”J”.

L1+xx+xx 	= Grense lav og høy for T1

L2+xx+xx	= Grense lav og høy for T2

Temperaturer skrives med 3 siffer. + først.  Eks: ”+05” ”+22” ”+09” ”+20”

Eks: ”1234 L1+10+20”	Legger inn +10 og +20 som nedre og øvre grense T1.

Eks: ”1234 L1+08+12”	Legger inn +08 og +12 som nedre og øvre grense T1.

Ønskes bare varsling av en grense, må det legges inn en såpass høy eller lav temperatur som aldri vil bli varslet som den ene grensen. Se generelt nedenfor for forutsetninger!

J	Aktiverer temperaturovervåkning for grenser satt ved hjelp av ”L”

Eks: ”1234J10”	=	Deaktiverer temperaturovervåking på T1

Eks: ”1234J11” 	=	Aktiverer temperaturovervåking på T1

Eks: ”1234J20” 	=	Deaktiverer temperaturovervåking på kanal 2

Eks:  ”1234J21”	=	Aktiverer temperaturovervåking på T2

Overskrides grensene sendes melding til nummer som er innlagt ved hjelp av N kommando.

OBS!  	Når grensene overskrides, vil denne funksjonen deaktivere seg selv. Den må senere aktiveres igjen, som i eksempel over, når temperaturen er normal igjen.

N 	Står for Nummer.

Mobilnummer som overvåkningsmeldinger skal sendes til.

Det må legges inn et mobiltelefonnummer som temperaturovervåkingsmeldinger skal sendes til.  Nummer må alltid avsluttes med # (firkanttast).

De meldingene som sendes til dette nummer, er temperaturalarmer, og alarmer generert av alarminngang på IVT GSM.

Eks: ”1234 N12345678#”      Legger inn 12345678 som mottakernummer for overvåkings-SMS’er.

Ved registrering av mobilnummer som meldingene skal sendes til, bør det sjekkes at riktig nummer er lagt inn ved å be om en statusmelding (”1234 N12345678# S”). Sjekk at det er korrekt nummer ved å lese dette i statusmelding som mottas.

OBS: 	Skal  IVT GSM sende melding til mobiltelefon med utenlandsk SIM-kort

må man legge inn +46 (Sverige), +45 (Danmark) e.l.  foran mobilnummeret.

Eks.: ”1234N+4612345678# ”

Legg merke til at S kommando alltid vil returnere statusmelding til avsendermobil, mens alarmer går til det nummer som er lagt inn vha N kommando her.

# 5	Forutsetninger og nyttig informasjon

Generelt:

- 1 betyr alltid PÅ og 0 (null) betyr alltid AV.

- Både store og små bokstaver kan benyttes som kommando f. eks ”S” er det samme som ”s”

- 4 siffer adgangskode må alltid komme som de 4 første tegnene i meldingen.

- Det kan benyttes mellomrom mellom kommandoene, men ikke i selve kommandoen.

”1234 R1 S” er ok. ”1234 R  1 S” vil feile.

- Temperatur vil bare bli målt hvis temperatursensor er korrekt tilkoblet. Disse måler temperaturer mellom ÷29°C til +49 °C.

-	Hvis temperatursensorer ikke er tilkoblet, vil statusmelding rapportere ”X” som temperatur.

-	Kommando ”L” (limits) vil da ikke ha noen funksjon hvis temperaturføler ikke er tilkoblet for aktuell T1 eller T2.

-	I alle meldinger som sendes til IVT GSM, kan det kombineres flere kommandoer.

Eks: ”1234  T30 N48054555# S”

Denne meldingen slår på reléet i 30 timer, legger inn mobilnummeret enheten skal sende melding til og ber om statusmelding.

- Avlest temperatur vil variere med plassering av sensor. Det kan fort bli 2-3 grader forskjell avhengig om sensor plasseres høyt eller lavt i rommet. Nøyaktigheten på sensor kan også være rundt pluss/minus 1-2 grader.

- Vent alltid 1 minutt eller mer mellom hver tekstmelding som sendes til IVT GSM.

For at IVT GSM skal fungere tilfredsstillende, kreves normal god dekning for det aktuelle GSM nett.  Ved dårlig dekning anbefales bruk av utendørsantenne. Påliteligheten ved sending av statusmeldinger er avhengig av teleoperatøren. SMS-meldinger vil ikke nå frem hvis det er feil på GSM nettet eller ved lignende tilfeller som nettoperatøren er ansvarlig for. Ved stor belastning på GSM-nettet, kan det også ta flere minutter (i ekstreme tilfeller timer) til SMS-meldingen når frem til mottaker. Dette er forhold produsent av produktet ikke kan gjøre noe med. Dato og tidspunkt når meldingen er sendt står imidlertid på mottatt melding.

I henhold til lovverk står nettoperatørene fritt til å legge ned GSM-tjenester. Produsenten er ikke leverandør av disse, og kan dermed ikke klandres ved eventuelle endringer i GSM-tjenestene. Varsling i god tid (ca 2 år eller mer) vil derimot bli sendt ut gjennom medier hvis det skulle skje.

Ved bruk av kontantkort, må disse "lades opp" før bruk. Informasjon om hvordan dette gjøres fåes ved kjøp av kontantkort.

OBS!

Skulle imidlertid dette kortet gå tomt for penger, vil ingen informasjon om dette bli gitt fra IVT GSM. SMS meldinger vil da heller ikke kunne sendes. For å sjekke saldostatus på kontantkort, må først kortet tas ut av  IVT GSM og settes inn i en vanlig mobiltelefon og ringe saldonummeret. Informasjon om hvordan saldo avleses finnes vedlagt med kontantkortet.

# 6	Elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Bruken av WEEE symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir avhendet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forretningen hvor du kjøpte produktet for å få mer informasjon om resirkulering av dette produktet.

# 7	Teknisk informasjon

Type:			IVT GSM

Driftspenning:		12,0 Volt

Relè:			Maks: 50 Volt.  1 Ampere.

Strømforbruk:		Standby			:   40mA

Når melding mottas/sendes	: 250mA (Gjennomsnitt)

Når relè er aktivert		:  +30mA

Brukstemperatur:	-20 til +50 oC

Størrelse (bxhxl):	111 x 26 x 55 mm

Vekt:			120 gram

# 8	Garanti

Produktet leveres med 2 års garanti.

Garanti betyr at produsent er ansvarlig for at produktet er fritt for material- og produksjonsfeil som begrenser eller umuliggjør funksjonalitet som er beskrevet for produktet. Garantien forutsetter fremvisning av originalfaktura, hvor kjøpsdato og type apparat tydelig fremgår.

Hva dekkes av garantien? Se egen avtale med IVT.

Under garantiperioden vil produsenten etter eget valg reparere produktet eller skifte ut defekte deler med nye som tilsvarer de opprinnelige i funksjon og ytelse. Dersom produsenten etter gjentatte forsøk ikke er i stand til å utbedre feilen slik at produktet ikke fungerer i henhold til produktets beskrivelse, kan produsenten etter eget valg refundere kjøpesummen eller erstatte produktet med et funksjonelt likeverdig produkt. Alle deler og produkter som er skiftet ut i forbindelse med garantitjenester forblir produsentens eiendom.

Hva dekkes ikke av garantien?

Skader som skyldes bruk utenfor de driftsparametere som er oppgitt i manualene.

Funksjonssvikt forårsaket av transportskade.

Service eller modifikasjoner utført av andre enn autoriserte rep.verksted.

Feil som skyldes bruk av deler som ikke er beregnet for produktet.

Skader som skyldes eksterne faktorer, som lynnedslag, feil strømtilførsel, feil i mobilnettet, vannskader eller brann.

Hvis serienummeret er endret, fjernet eller ikke er lesbart.

# Text boxes

|  | IVT GSM |
| --- | --- |

Bakside

Front

Topp

Bunn

Fig. 1 Oversikt

Fig. 2: Plassering av antenne

Fig. 3: Innsetting av SIM-kort

IVT GSM

Fig. 5: Tilkobling av strømforsyning

Resetting av adgangskode, tilbake til 1234, gjøres ved å kortslutte 2 pinner som vist på bildet.

1: 	Kortslutt pinner som vist på bilde.

2: 	Ta ut strømplugg, vent noen sekunder og sett den inn igjen mens pinnene fortsatt er kortsluttet.

3:	Vent i 5 sek før kortsluttning fjernes.

4:	LED vil blinke grønt 3 ganger for å indikere kode resatt. Blinker deretter orange 3 ganger som ved oppstart.

5:	Fjern kortslutning.

DC-jack

Bakside

Front

Topp yta

Botten yta

6

5

2

1

T1

GND

T2

GND

Fig. 1 Översikt

Fig. 2: antennplacering

Fig. 4: Circuit diagram

Fig. 4: Koblingsskjema

Alarminngang

Temperaturfølerinngang 2

Temperaturfølerinngang 1

Tilkobling mot IR-adapter

Potensialfri reléutgang 
(Maks 50V 1A)

Fig. 4: Koblingsskjema

Fig. 4: Koblingsskjema

Fig.  3 Insättning av SIM-kort

Relä utgång,

potentialfritt (50V 1A)

Anslutning till IVT

IR enhet.

Temperaturgivare

ingång 1

Temperaturgivare

ingång 2

Alarm ingång

6

5

2

1

DC-plugg,

strömförsörjning

T1

GND

T2

GND

IVT GSM

Fig. 4: Kopplingsschema

Fig. 4: Koblingsskjema

Fig. 5: Anslutning av strömförsörjning

Återställ behörighetskod till 1234:

Kortslut de två stift som visas på bilden. T.ex. med en skruvmejsel.

Ta samtidigt bort strömförsörjningen, vänta i några sekunder innan du ansluter strömför-sörjningen igen.Vänta i 5 sekunder.

LED blinkar grönt 3 gånger, därefter orange 3 gånger som vid start.

Ta bort kortslutningen.

Fig. 3: Inserting the SIM card

Fig. 2: Placement of the antenna

Fig. 1 Overview

Bottom

Top

Front

Backside

Relay output (Max 50V 1A)

Connection to the IR-adapter

Temperature sensor 1

Temperature sensor 2

Alarm input

6

5

2

1

T1

GND

T2

GND

DC-jack

IVT GSM

Fig. 5: Connecting the power supply

Resetting the access code to 1234:

1: 	Short-circuit the 2 pins as shown in the picture

2: 	Unplug the power and wait a few seconds before plugging it in again.

3:	Wait 5 seconds before removing the short-circuit.